PASPORTIZACE TRAŤOVÝCH ÚSEKŮ

| BRNO HLAVNÍ N. – STŘELICE – RAPOTICE (- Jihlava) |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 240 (list GVD 322) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 31,948 km |
| Počet traťových kolejí | Brno hl. n. – Střelice 2 koleje, jinak 1 kolej |
| Provoz | Brno hl. n. – Střelice pravostranný, jinak obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | Brno hl. n. – Střelice 2. kategorie, Střelice – Rapotice 1. kategorie |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 90 km/h |
|  | 26,06% |
| Průměrná traťová rychlost | 73,42 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 700 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | Brno hl. n. – Zastávka u Brna +11 / +6‰ Zastávka u Brna – Třebíč +26 / +26‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 742 | B-Maloměřice-B.dolní T 1350, S 1200 / T 1600, S 1400 t Brno dolní – Střelice T 800, S 700 / T 1600, S 1400 Střelice – Zastávka u B. T 850, S 750 / T 1530, S 1350 Zastávka u B. – Rapotice T 340, S 300 / T 1530, S 1350 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 400 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 23 (12) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Brno hlavní n. | 143,496 | úseková | 2a-elmech | 4 | 274-458 | peronizace |
| Brno Horní Heršpice | 140,74=152,93 | odbočná | 2b-RZZ | 4 | 315-548 | zvýš.nást. |
| Brno Horní Heršpice zhlaví státní silnice | 151,652 | odbočka | 3b-RZZ | 2 | - | nemá |
| Troubsko z. | 146,013 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Střelice dolní z. | 144,371 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Střelice | 142,637=0,00 | odbočná | 2a-elmech | 6 | -600 | zvýš.nást. |
| Omice z. | 3,095 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Tetčice | 6,475 | mezilehlá | 2a-elmech | 3 | -715 | zvýš.nást. |
| Rosice u Brna z. | 8,395 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Zastávka u Brna | 10,547 | mezilehlá | 2a-elmech | 4 | -665 | zvýš.nást. |
| Vysoké Popovice z. | 16,146 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Rapotice | 18,882 | mezilehlá | 3b-RZZ | 2 | -668 | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Brno-Horní Heršpice – Střelice | 1440 | 10,01 | 78 | 41 | 0,285 | 53,0% | 37 |
|  | 1440 | 8,08 | 85 | 48 | 0,269 | 56,5% | 37 |
| Střelice – Tetčice | 1440 | 12,80 | 70 | 54 | 0,480 | 77,5% | 16 |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| 3512/3+3532/3 Brno dolní n. / Brno hl.n. – Střelice | 56,53 | 331,77 | 5,08 | 14,95 | 28,76 | 1,27 | 7,39 |
|  | 170,39 | 69,92 | 15,30 | 519,82 | 6,06 | 44,16 | 0,568 |
| 3602/3 Střelice – Zastávka u Brna | 28,47 | 152,86 | 2,54 | 4,84 | 14,87 | 0,44 | 2,16 |
|  | 186,25 | 41,88 | 16,63 | 325,49 | 4,07 | 29,59 | 0,216 |

| ŠATOV st. hr. – ZNOJMO – BLÍŽKOVICE z. (- Okříšky) |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | Šatov st. hr. – Znojmo 248 (802), Znojmo – Okříšky 241 (list GVD 322) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 42,42 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| V úseku největší traťová rychlost je využitelná na | Šatov st.hr. - Šatov | Šatov – Znojmo | Znojmo – Okříšky |
|  | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
|  | 100% | 88,98% | 47,14% |
| Průměrná traťová rychlost | 72,37 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 700 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +13,0 / +12,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | Šatov st. hr. – Znojmo B2 20 (17,5) t, Znojmo – Okříšky C3 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | Šatov st. hr. – Znojmo 420 m, Znojmo – Okříšky 490 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 24 (15) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Šatov | 89,128 | přechodová | 2a | 3 | -425 |  |
| Znojmo | 100,149 | odbočná | 2a | 6 | -714 |  |
| Citonice z. | 108,286 | zastávka, komerčně neobsazená |  |
| Olbramkostel | 112,585 | mezilehlá | 3b | 3 | -494 |  |
| Šumná | 117,465 | mezilehlá | 2a | 3 | -570 |  |
| Grešlové Mýto | 127,157 | mezilehlá | 3b | 3 | 600 |  |
| Blížkovice z. | 130,080 | zastávka, komerčně obsazená |  |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| Šatov st.hr. – Znojmo |  |  |  |  |  |  |  |
| Znojmo – Okříšky |  |  |  |  |  |  |  |

| STŘELICE – HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 244 (list GVD 323) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 50,094 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| V úseku | Střelice – Rakšice | Rakšice – Hrušovany n/J |
| největší traťová rychlost je využitelná na | 70 km/h | 80 km/h |
|  | 25,71% | 80,38% |
| Průměrná traťová rychlost | 68,40 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 700 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +12,0 / +12,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 742 | Střelice – Hrušovany n/J T 800, S 750 / T 800, S 700 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C3 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 450 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 9 (9) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Střelice | 142,637 | odbočná | 2a-elmech | 6 | - 600 m | zvýš.nást. |
| Radostice z. | 139,456 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Silůvky nz | 136,203 | nákladiště a zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Moravské Bránice | 131,862 | odbočná | 2a-elmech | 5 | - 455 m | zvýš.nást. |
| Budkovice z. | 125,745 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Moravský Krumlov | 121,948 | mezilehlá | 2a-elmech | 3 | - 585 m | zvýš.nást. |
| Rakšice | 117,993 | mezilehlá | 3a | 3 | - 782 m | zvýš.nást. |
| Bohutice z. | 114,570 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Našiměřice z. | 111,000 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Miroslav | 107,724 | mezilehlá | 2a | 3 | - 445 m | zvýš.nást. |
| Dolenice z. | 105,090 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Břežany nz. | 100,203 | nákladiště a zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Pravice z. | 97,213 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Hrušovany nad Jeviš. | 92,546 | odbočná | 2a | 6 | - 505 | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | am | A2000 | So | Kprakt |  |
| Střelice – Moravské Bránice | 1440 | 18,80 | 50 | 38 | 0,501 | 76,0% | 12 |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| 3642/3 Střelice – Moravské Bránice |  |  |  |  |  |  |  |

| MORAVSKÉ BRÁNICE – OSLAVANY |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 244 (list GVD 323) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 9,152 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 40 km/h |
|  | 43,72% |
| Průměrná traťová rychlost | 34,37 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +12,0 / +15,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 742 |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C3 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 120 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 13 (4) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Moravské Bránice | 131,862=0,00 | odbočná | 2a-elmech | 5 | - 455 m | zvýš.nást. |
| Ivančice letovisko z. | 3,109 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Ivančice město z. | 4,889 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Ivančice | 5,619 | mezilehlá | 1-mech. | 3 | - 120 m | zvýš.nást. |
| Oslavany | 9,150 | koncová | 1-mech. | 2 | - 155 m | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | am | A2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – HEVLÍN nz. |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 245 (list GVD 323) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 6,741 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný; zjednodušená doprava dle D3 |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 50 km/h |
|  | 92,09% |
| Průměrná traťová rychlost | 48,81 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +7,0 / +7,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 742 |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | B2 / 17,5 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 265 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 4 (2) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Hrušovany nad Jeviš. | 92,546 | odbočná | 2a | 6 | - 505 | zvýš.nást. |
| Hrabětice z. | 90,300 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Hevlín nz. | 85,805 | koncová | 1 – mech. | 1 | - 270 m | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | nm | N2000 | So | Kprakt |  |
| Hrušovany n/J – Hevlín |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| Hrušovany n/J – Hevlín |  |  |  |  |  |  |  |

| BŘECLAV – ZNOJMO |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 246 (list GVD 323) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 68,672 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 80 km/h |
|  | 79,12% |
| Průměrná traťová rychlost | 74,71 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 700 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +12,0 / +12,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 742 |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | Břeclav – Valtice 550 m, Valtice – Hrušovany n/J 400 m, Hrušovany n/J – Znojmo 455 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 42 (17) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Břeclav | 83,193 | odbočná | 3b – RZZ | 11 | - 941 m | peronizace |
| Boří les | 86,502 | odbočná | 1 – mech. | 2 | - 643 m | zvýš.nást. |
| Valtice město z. | 94,221 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Valtice | 95,814 | mezilehlá | 1 – nech. | 6 | - 586 m | zvýš.nást. |
| Sedlec u Mikulova z. | 100,447 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Mikulov na Moravě | 106,871 | mezilehlá | 1 – mech. | 4 | - 406 m | zvýš.nást. |
| Březí nz. | 112,431 | nákladiště a zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Dobré Pole z. | 114,149 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Novosedly | 117,472 | mezilehlá | 1 – mech. | 4 | - 530 m | zvýš.nást. |
| Jevišovka z. | 119,722 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Hrušovany nad Jeviš. | 126,296= 92,546=0,000 | odbočná | 2a–elmech | 6 | - 505 | zvýš.nást. |
| Božice u Znojma | 7,309 | mezilehlá | 1 – mech. | 4 | - 556 | zvýš.nást. |
| Hodonice | 16,741 | mezilehlá | 1 – mech. | 3 | - 710 | zvýš.nást. |
| Dyje z. | 20,200 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Znojmo | 25,604 | odbočná | 2a-elmech | 9 | - 714 | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | am | A2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| BŘECLAV – LEDNICE |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 247 (list GVD 323) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 12,154 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný, Boří les – Lednice zjednodušená doprava dle D3 |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| V úseku | Břeclav – Boří les | Boří les – Lednice |
| největší traťová rychlost je využitelná na | 80 km/h | 50 km/h |
|  | 60,73% | 68,26% |
| Průměrná traťová rychlost | 50,92 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | Břeclav – Boří les 700 m, Boří les – Lednice 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +12,0 / +15,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 742 |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 140 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 10 (3) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Břeclav | 83,193 | odbočná | 3b – RZZ | 11 | - 941 m | peronizace |
| Boří les | 86,502 | odbočná | 1 – mech. | 2 | - 643 m | zvýš.nást. |
| vlečka | 87,667=0,000 |  |  |
| Poštorná | 0,368 | mezilehlá | 1 – mech. | 2 | - 136 m | zvýš.nást. |
| Charvátská N.Ves z. | 1,638 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Lednice rybníky z. | 5,800 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Lednice | 7,670 | koncová | 1 – mech. | 2 | - 214 m | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | am | A2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| BRNO HLAVNÍ N. – TIŠNOV (- Havlíčkův Brod) |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Zařazení v síti EHK (OSN), UIC, EU | konvenční železniční síť, část AGTC (C 61), TER, TINA – vedlejší trať |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 250 |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 32,250 km |
| Počet traťových kolejí | Odb. Brno-Židenice – Brno-Maloměřice 3, jinak 2 |
| Provoz | pravostranný |
| Trakce | jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz NS Čebín km 25,866 – 26,235 |
| Traťové zabezpečovací zařízení | úsek Brno hl. n. – Brno-Královo Pole 3. kategorie, jednosměrný autoblok, úsek Brno-Královo Pole – Tišnov 3. kategorie, obousměrný autoblok |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 100 km/h |
|  | 61,94% |
| Průměrná traťová rychlost | 92,36 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 1000 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +13,0 / +13,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 363 | úsek Brno-km 6,37 T 1080, S 950 / T 2400, S 2000 t, úsek km 6,37-Kuřim T 1080, S 950 / T 1530, S 1350 t, úsek Kuřim-Tišnov T 2270, S 2000 / T 1530, S 1350 t |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | D4 / 22,5 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 600 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | žádné |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Brno hlavní n. | 155,770 | úseková | 2a-elmech | 6 | 275-369 | peronizace |
| Odb.Brno-Židenice z. | 158,180 | odbočka, zastávka | 3b-RZZ | 3 | - | peronizace |
| Brno-Maloměřice | 2,242 | seřaďovací | 3b-RZZ | 13 | 587-903 | nemá |
| Brno-Královo Pole | 8,535 | mezilehlá | 3b-RZZ | 9 | 409-699 | peronizace |
| Brno-Řečkovice z. | 10,913 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Česká z. | 15,495 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Kuřim | 18,655 | mezilehlá | 3b-RZZ | 5 | 565-731 | peronizace |
| Čebín z. | 25,172 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Hradčany z. | 27,808 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Tišnov | 30,041 | odbočná | 3b-RZZ | 8 | 503-807 | peronizace |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Brno hl. n. – Odb. Brno-Židenice | 1440 | 6,07 | 127 | 86 | 0,368 | 67,7% | 41 |
|  | 1440 | 5,75 | 121 | 81 | 0,328 | 66,9% | 40 |
| Kuřim - Tišnov | 1440 | 7,45 | 105 | 65 | 0,355 | 61,9% | 40 |
|  | 1440 | 6,89 | 111 | 69 | 0,348 | 62,2% | 42 |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | mil.čt/km |
| 3712/3+3732/3 Odb.B-Židenice / B-Maloměřice – Tišnov | 178,62 | 654,42 | 14,68 | 340,06 | 413,68 | 30,94 | 143,63 |
|  | 272,94 | 59,76 | 22,43 | 822,0 | 37,78 | 74,79 | 4,79 |

| BRNO HLAVNÍ N. – BŘECLAV – LANŽHOT st. hr. |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Zařazení v síti EHK (OSN), UIC, EU | trať upravovaná pro vyšší rychlosti, TER, AGC, AGTC (C-E 61), TEN – IV. koridor |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 250 |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 71,90 km |
| Počet traťových kolejí | 2 |
| Provoz | pravostranný |
| Trakce | jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz NS Modřice km 137,835, SS Popice km 111,410 |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 3. kategorie, obousměrný autoblok s přenosem návěstních znaků na VZ |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 160 km |
|  | 77,74% |
| Průměrná traťová rychlost | 146,08 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 1000 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +2,0 / +3,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 242, 363 | úsek Brno-Modřice T 2600, S 2300 / T 2600, S 2300 t, a Modřice-Lanžhot T 2270, S 2000 / T 2270, S 2000 t |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | D4 / 22,5 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | Brno hl.n. – Modřice 410 m, dále 700 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 3 (3) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Brno hlavní n. | 143,496 | úseková | 2a-elmech | 10 | 274-458 m | peronizace |
| Brno-Horní Heršpice | 140,736 | odbočná | 2b-RZZ | 7 | 283-771 m | zvýš.nást. |
| (Brno jih) | 139,111 | předjízdná | 3b-RZZ | 6 | 807-882 m | nemá |
| Modřice | 137,023 | mezilehlá | 3b-RZZ | 6 | 593-802 m | poloperon. |
| Popovice u Rajhradu z. | 133,597 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Rajhrad z. | 131,634 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Vojkovice n/S z. | 128,293 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Hrušovany u Brna | 125,833 | odbočná | 3b-RZZ | 5 | -824 m | poloperon. |
| Žabčice z. | 123,325 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Vranovice | 117,902 | odbočná | 3b-RZZ | 5 | -777 m | peronizace |
| Pouzdřany z. | 114,725 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Popice z. | 111,500 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Šakvice | 108,273 | odbočná | 3b-RZZ | 5 | - 788 m | poloperon |
| Zaječí | 102,208 | odbočná | 3b-RZZ | 5 | - 812 m | poloperon |
| Rakvice z. | 98,252 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Podivín | 94,214 | mezilehlá | 3b-RZZ | 7 | - 818 m | poloperon |
| Ladná z. | 90,812 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Břeclav přednádraží | 85,265 | odbočná | 3b-RZZ | 17 | - 828 m | nemá |
| Břeclav osobní nádraží | 83,131=0,000 | odbočná | 3b-RZZ | 16 | - 941 m | peronizace |
| Lanžhot | 7,800 | mezilehlá | 3b-RZZ | 7 |  | poloperon |
| Lanžhot st. hr. | 11,500 |  |

Pokračování

| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| --- |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Šakvice - Vranovice | 1440 | 5,98 | 112 | 82 | 0,356 | 73,2% | 30 |
|  | 1440 | 5,69 | 114 | 80 | 0,330 | 70,2% | 34 |
| Brno-Horní Heršpice – Brno hlavní n. | 1440 | 4,89 | 104 | 46 | 0,158 | 44,2% | 58 |
|  | 1440 | 5,47 | 102 | 44 | 0,169 | 43,1% | 58 |
|  | 1440 | 6,42 | 105 | 72 | 0,326 | 68,6% | 33 |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| BRNO HORNÍ HERŠPICE – BRNO DOLNÍ N. – BRNO MALOMĚŘICE |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | jen pro nákladní dopravu (list GVD 320) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 7,458 km |
| Počet traťových kolejí | Brno H.Hešpice – Odb.Brno- Židenice 2 koleje, Odb. Brno-Židenice – Brno Maloměřice 3 koleje |
| Provoz | pravostranný |
| Trakce | jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz NS Modřice km 137,825; SS Husovice km 5,941 |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 3. kategorie, obousměrný autoblok s přenosem návěstních znaků na VZ |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 80 km/h |
|  | 27,9% |
| Průměrná traťová rychlost | 64,57 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 700 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +8 / +7‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 363 | úsek Brno Horní Heršpice – Brno dolní n. obousměrně T 2270, S 2000, úsek Brno dolní n. – Odb. Táborská T 1900, S 1700 / T 2270, S 2000 a úsek Odb. Táborská – Brno Maloměřice obousměrně T 2270, S 2000 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | D4 / 22,5 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 700 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | žádné |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Brno Horní Heršpice | 140,736=0,518 | odbočná | 2b-RZZ | 3 | 675-771 m | zvýš.nást. |
| Brno dolní n. | 2,351 | mezilehlá | 3b-RZZ | 7 | 315-751 m | nemá |
| Odb. Táborská | 4,628 | odbočka | 3b-RZZ |  | - | nemá |
| Odb. Brno-Židenice | 5,753=158,180 | odbočka | 3b-RZZ | 6 | - | peronizace |
| Brno Maloměřice | 160,403 | seřaďovací | 3b-RZZ | 13 | 587-903 m | nemá |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Odb. Táborská – Odb. Brno- Židenice | 1440 | 6,32 | 128 | 56 | 0,252 | 43,8% | 72 |
|  | 1440 | 7,95 | 120 | 57 | 0,323 | 47,5% | 63 |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| 3482/3+3484/5+3486/7 Modřice – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice | 0,097 | 1,23 | 0,0086 | 164,66 | 205,79 | 15,31 | 68,24 |
|  | 78,86 | 0,45 | 6,99 | 800,13 | 75,17 | 74,40 | 9,10 |

| TIŠNOV – ŠTĚPÁNOVICE z. (- Žďár nad Sázavou) |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 251 (list GVD 325) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 3,536 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | Tišnov – Nedvědice 2.kategorie – poloautoblok |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 50 km/h |
|  | 100% |
| Průměrná traťová rychlost | 50,00 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +6,0 / 0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C3 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků |  |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 4 (1) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Tišnov | 95,016 | odbočná | 3b-RZZ | 8 | 503-807 | peronizace |
| vlečka | 93,096 |  |
| Štěpánovice z. | 91,480 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| VRANOVICE – POHOŘELICE |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 253 (list GVD 319) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 8,472 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný, zjednodušená doprava dle D3 |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 40 km/h |
|  | 82,86% |
| Průměrná traťová rychlost | 38,29 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +19,0 / +18,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | A / 16,0 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 180 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 13 (3) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Vranovice | 0,000 | odbočná, dirigující | 3b – RZZ | 5 | -777 m | peronizace |
| Přibice z. | 2,885 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Velký Dvůr z. | 5,715 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Pohořelice | 8,472 | koncová | 1 – mech. | 2 | -203 m | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| HUSTOPEČE U BRNA – ŠAKVICE |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 254 (list GVD 319) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 6,800 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný, zjednodušená doprava dle D3 |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 40 km/h |
|  | 95,59% |
| Průměrná traťová rychlost | 39,56 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +5,0 / +8,0‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 130 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 6 (0) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Hustopeče u Brna | 6,800 | koncová | 1 – mech. | 1 | -276 m | zvýš.nást. |
| Šakvice | 108,273 | odbočná, dirigující | 3b-RZZ | 5 | - 788 m | poloperon |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| ŽIDLOCHOVICE – HRUŠOVANY U BRNA |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | Jen pro nákladní dopravu (list GVD 319) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 2,613 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný, zjednodušená doprava dle D3 |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 40 km/h |
| Průměrná traťová rychlost |  |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +16,0 / +3,0‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků |  |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 3 (0) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Židlochovice | 2,613 | koncová | 1 – mech. | 1 |  | nemá |
| Hrušovany u Brna | 108,273 | odbočná, dirigující | 3b – RZZ | 5 | -824 m | poloperon |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| HODONÍN – ZAJEČÍ |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 255 (list GVD 319) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 37,492 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 2.kategorie – poloautomatický blok |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 50 km/h |
|  | 84,61% |
| Průměrná traťová rychlost | 48,38 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +16,0 / +3,0‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | Hodonín – Čejč 210 m, Čejč – Velké Pavlovice 135 m, Velké Pavlovice – Zaječí 250 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 47 (9) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Hodonín | 37,492 | odbočná | 3b – RZZ | 7 | -1088 m | peronizace |
| Mutěnice | 27,258 | odbočná | 3b – RZZ | 3 | -247 m | zvýš.nást. |
| Mutěnice zastávka z. | 25,900 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Čejč | 18,592 | odbočná | 3b – RZZ | 3 | -270 m | zvýš.nást. |
| Brumovice z. | 14,331 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Kobylí na Moravě | 11,864 | mezilehlá | 2a–elmech | 2 | -140 m | zvýš.nást. |
| Bořetice z. | 8,647 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| V.Pavlovice zastávka z | 5,261 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Velké Pavlovice | 3,890 | mezilehlá | 2a-elmech | 3 | -262 m | zvýš.nást. |
| Zaječí | 0,000=102,208 | odbočná | 3b-RZZ | 5 | - 812 m | poloperon |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| ČEJČ – ŽDÁNICE |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | Jen pro nákladní dopravu (list GVD 319) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 25,267 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný, zjednodušená doprava dle D3 |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 40 km/h |
|  | 98,28% |
| Průměrná traťová rychlost | 39,85 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +24,0 / +26,0‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | B2 / 17,5 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | Čejč – Klobouky u Brna 170 m, Klobouky u Brna – Ždánice 130 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 27 (6) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Čejč | 18,592=0,000 | odbočná, dirigující | 3b – RZZ | 3 | -270 m | zvýš.nást. |
| Terezín u Čejče z. | 2,569 | zastávka, komerčně neobsazená |  |
| Krumvíř z. | 6,452 | zastávka, komerčně neobsazená |  |
| Klobouky u Brna | 8,936 | mezilehlá | 1 – mech. | 2 | -170 m |  |
| Dambořice z. | 14,725 | zastávka, komerčně neobsazená |  |
| Uhřice u Kyjova | 16,464 | mezilehlá | 1 – mech. | 2 | -140 m |  |
| Želetice z. | 20,055 | zastávka, komerčně neobsazená |  |
| Dražůvky z. | 22,245 | zastávka, komerčně neobsazená |  |
| Ždánice | 25,267 | koncová | 1 – mech. | 2 | -160 m |  |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| MUTĔNICE – KYJOV |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 257(list GVD 319) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 15,844 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný, úsek Dubňany – Kyjov zjednodušená doprava dle D3 |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 50 km/h |
|  | 86,78% |
| Průměrná traťová rychlost | 48,55 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +10,0 / +6,0‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | Mutěnice – Dubňany 185 m, Dubňany – Kyjov 140 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 18 (4) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Mutěnice | 27,258=0,000 | odbočná | 3b – RZZ | 3 | -247 m | zvýš.nást. |
| Dubňany | 4,147 | mezilehlá | 3b – RZZ | 4 | -799 m | zvýš.nást. |
| Svatobořice | 10,522 | mezilehlá | 1 – mech. | 2 | -160 m | zvýš.nást. |
| vlečka | 14,538 |  | nemá |
| vlečka | 14,573 |  | nemá |
| Kyjov | 15,844 | odbočná | 2a-elmech | 4 | -764 m | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| MUTĔNICKÁ SPOJKA (Odb.Hodonínská – Odb.Dubňanská) |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD |  |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 0,876 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 50 km/h |
|  | 100% |
| Průměrná traťová rychlost | 50,00 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +7,0 / +6,0‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků |  |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 1 (0) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Odb.Hodonínská | 28,035=0,000 | odbočka |  |  |  | nemá |
| Odb.Dubňanská | 0,876=1,128 | odbočka |  |  |  | nemá |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |

| NEMOTICE – KORÝČANY |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | Jen pro nákladní dopravu (list GVD 318) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 4,816 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný; zjednodušená doprava D3 |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 30 km/h |
|  | 97,4% |
| Průměrná traťová rychlost | 29,48 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +12 / +2 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 742 | S 750 / S 750 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Největší dovolená délka vlaků nákladní dopravy | 20 náprav / 100 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 10 (1) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Nemotice | 0,000 | odbočná | 2a-elmech | 4 | -605 | zvýš.nást. |
| Korýčany | 4,816 | koncová | 1 – mech. | 2 | -179 | nemá |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Nemotice – Korýčany |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| Nemotice – Korýčany | není provozována |  |  |  |  |

| BRNO HLAVNÍ N. – ROZHRANÍ z. (- Česká Třebová) |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Zařazení v síti EHK (OSN), UIC, EU | trať upravovaná pro vyšší rychlosti, TER, AGC, AGTC (C-E 61), TEN – I. koridor |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 260 (list GVD 326) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 53,622 km |
| Počet traťových kolejí | Odb. Brno-Židenice – Brno-Maloměřice 3, jinak 2 |
| Provoz | pravostranný |
| Trakce | jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz NS ??? |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 3. kategorie, obousměrný autoblok s přenosem návěstních znaků na VZ |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 160 km/h |
| Průměrná traťová rychlost |  |
| Zábrzdná vzdálenost | 1000 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +8,0 / +6 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 363 | T 1800, S 1600 / T 2500, S 2200 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | D4 / 22,5 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 650 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 21 (21) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Brno hlavní n. | 155,770 | úseková | 2a-elmech | 6 | 275-369 | peronizace |
| Odb.Brno-Židenice z. | 158,180 | odbočka, zastávka | 3b – RZZ | 3 | - | peronizace |
| Brno-Maloměřice st.6 | 161,422 | seřaďovací | 3b – RZZ | 2 | - | peronizace |
| Bílovice n/S z. | 164,350 | zastávka, komerčně obsazená | peronizace |
| Babice n/S z. | 168,640 | zastávka, komerčně neobsazená | peronizace |
| Adamov | 171,190 | mezilehlá | 3b – RZZ | 4 | -669 | peronizace |
| Adamov zastávka z. | 172,560 | zastávka, komerčně obsazená | peronizace |
| Blansko | 178,742 | mezilehlá | 3b – RZZ | 5 | -765 | peronizace |
| Blansko město z. | 179,809 | zastávka, komerčně obsazená | peronizace |
| Dolní Lhota z. | 182,808 | zastávka, komerčně neobsazená | peronizace |
| Rájec-Jestřebí | 185,380 | mezilehlá | 3b – RZZ | 4 | -930 | peronizace |
| Doubravice n/Sv. z. | 188,870 | zastávka, komerčně obsazená | peronizace |
| Skalice nad Svitavou | 194,169 | odbočná | 3b – RZZ | 9 | -748 | peronizace |
| Svitávka z. | 196,609 | zastávka, komerčně obsazená | peronizace |
| Zboněk z. | 199,364 | zastávka, komerčně neobsazená | peronizace |
| Letovice zastávka z. | 201,048 | zastávka, komerčně obsazená | peronizace |
| Letovice | 203,531 | mezilehlá | 3b – RZZ | 4 | -681 | peronizace |
| Rozhraní z. | 209,392 | zastávka, komerčně neobsazená | peronizace |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Brno hl. n. – Odb. Brno-Židenice | 1440 | 6,07 | 127 | 86 | 0,368 | 67,7% | +41 |
|  | 1440 | 5,75 | 121 | 81 | 0,328 | 66,9% | +40 |
| Odb. Brno-Židenice – Skalice nad Svitavou | 1440 | 5,80 | 114 | 45 | 0,188 | 39,5% | +69 |
|  | 1440 | 5,02 | 119 | 48 | 0,173 | 40,3% | +71 |
| Skalice nad Svitavou - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Březová nad Svitavou |  |  |  |  |  |  |  |

| Provozní výkony v roce 2000: |
| --- |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | mil.čt/km |
| 3812/3+3832/3 Odb.B-Židenice / B-Maloměřice – Skalice n/Sv. | 180,73 | 727,64 | 15,18 | 173,73 | 224,72 | 15,76 | 74,48 |
|  | 248,38 | 55,38 | 20,86 | 773,09 | 20,52 | 70,13 | 2,48 |
| Skalice nad Svitavou - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Svitavy |  |  |  |  |  |  |  |

| (Chornice -) VELKÉ OPATOVICE – SKALICE NAD SVITAVOU |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Regionální dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 262 (list GVD 314) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 21,596 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 50 km/h |
|  | 83,56% |
| Průměrná traťová rychlost | 48,36 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +19 / +21 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 742 | S 400 | Chornice – V. Opatovice | S 800 |
|  | S 400 | V.Opatovice – Šebetov | S 800 |
|  | S 400 | Šebetov – Boskovice | S 400 |
|  | S 450 | Boskovice – Skalice n/Sv. | S 400 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | V.Opatovice – Skalice n/Sv. C2 / 20 t |
| Největší délka vlaků osobní přepravy |  |
| Největší délka vlaků nákladní dopravy | V.Opatovice – Skalice n/Sv. 36 náprav / 180 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 35 (7) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Velké Opatovice | 10,897 | mezilehlá | 1 – mech. | 3 | -387 | zvýš.nást. |
| Cetkovice z. | 14,607 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Světlá u Boskovic z. | 16,883 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Šebetov | 18,565 | mezilehlá | 2a-elmech | 2 | -171 | zvýš.nást. |
| Knínice u Boskovic nz. | 21,195 | nákladiště a zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Boskovice | 27,378 | mezilehlá | 1 – mech. | 2 | -178 | zvýš.nást. |
| Skalice nad Svitavou | 32,493 | odbočná | 3b - RZZ | 9 | -748 | peronizace |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Chornice – Skalice n/Sv. |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| Chornice – Skalice n/Sv. |  |  |  |  |  |  |  |

| BRNO HLAVNÍ N. – NEZAMYSLICE (- Přerov / Olomouc) |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Zařazení v síti EHK (OSN), UIC, EU | TINA |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 300 (list GVD 315) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 62,193 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz NS Modřice km 137,835; SS Křenovice km 25,700 |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 3. kategorie – automatická hradla |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 90 km/h |
|  | 62,61% |
| Průměrná traťová rychlost | 84,86 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 700 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +7,0 / +6,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 363 | Brno hl.n./B-Maloměřice – Nezamyslice T 1800, S 1600 / T 2050, S 1800 t |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C3 / 20 t |
| Největší délka vlaků osobní přepravy |  |
| Největší délka vlaků nákladní přepravy | Brno hl.n./B-Maloměřice – Holubice 407 m, Holubice – Nezamyslice 409 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 20 (19) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Brno hlavní n. | 143,496=0,000 | úseková | 2a-elmech | 10 | 274-458 m | peronizace |
| Chrlice | 8,803 | mezilehlá | 2a-elmech | 4 | 307-406 m | zvýš.nást. |
| Sokolnice | 15,438 | mezilehlá | 2a-elmech | 3 | 391-415 m | zvýš.nást. |
| Újezd u Brna z. | 16,338 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Hostěrádky-Rešov z. | 19,779 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Zbýšov z. | 22,130 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Křenovice horní n. | 24,195 | mezilehlá | 3b-RZZ | 4 | -521 m | zvýš.nást. |
| Holubice | 28,592 | odbočná | 2a-elmech | 4 | -517 m | zvýš.nást. |
| Velešovice z. | 29,873 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Rousínov | 32,368 | mezilehlá | 3b – RZZ | 4 | -409 | zvýš.nást. |
| Komořany u Vyškova | 36,025 | mezilehlá | 3b – RZZ | 2 | -632 | zvýš.nást. |
| Luleč | 40,365 | mezilehlá | 3b – RZZ | 3 | -553 | zvýš.nást. |
| AHr.Drnovice | 43,598 | aut.hradlo |  |
| Vyškov na Moravě | 46,858 | mezilehlá | 3b – RZZ | 6 | -492 | zvýš.nást. |
| AHr.Topolany | 50,750 | aut.hradlo |  |
| Hoštice-Heroltice z. | 52,600 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Ivanovice na Hané | 55,462 | mezilehlá | 3b – RZZ | 4 | -615 | zvýš.nást. |
| Chválkovice na Hané z | 58,020 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Nezamyslice | 62,193 | odbočná | 3b – RZZ | 6 | -665 | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | a | N2000 | So | Kprakt |  |
| Nezamyslice – Vyškov |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyškov – Luleč | 1440 | 9,98 | 86 | 74 | 0,538 | 86,0% | 11 |
| Křenovice hor.n.– Sokolonice | 1440 | 14,22 | 59 | 45 | 0,473 | 76,5% | 14 |
| Chrlice – Brno hlavní n. | 1440 | 13,63 | 60 | 47 | 0,475 | 78,5% | 13 |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| 3066/7 Brno hl.n. – Chrlice - | 98,84 | 398,19 | 8,89 | 32,51 | 47,91 | 2,47 | 17,22 |
| - Holubice | 248,22 | 38,28 | 22,33 | 678,56 | 4,60 | 51,55 | 0,604 |
| 3064/5 Holubice – Vyškov |  |  |  |  |  |  |  |
| na Moravě |  |  |  |  |  |  |  |
| 3062/3 Vyškov na Moravě - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nezamyslice |  |  |  |  |  |  |  |

| SPOJKA HOLUBICE – BLAŽOVICE |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 300, 340 (list GVD 315) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 2,860 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz NS Modřice km 137,835; SS Křenovice km 25,700 |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 3. kategorie |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 70 km/h |
|  | 87% |
| Průměrná traťová rychlost | 66,22 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 700 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +2,0 / +12,0 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 363 | T 1130, S 1000 / T 2900, S 2600 t |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | 20 t |
| Normativ délky nákladních vlaků | 525 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | žádné |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Holubice | 28,592=2,860 | odbočná | 2a-elmech | 4 | -517 | zvýš.nást. |
| Blažovice | 16,284=0,000 | odbočná | 3b-RZZ | 10 | -960 | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Holubice – Blažovice | 1440 | 9,75 | 88 | 47 | 0,323 | 53,4% | 41 |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| 3322/3 Holubice – Blažovice | 3,94 | 14,99 | 0,36 | 9,88 | 12,08 | 0,91 | 4,26 |
|  | 262,84 | 14,36 | 24,01 | 817,88 | 11,57 | 75,33 | 1,49 |

| (Přerov -) NEDAKONICE – BŘECLAV |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Zařazení v síti EHK (OSN), UIC, EU | trať upravovaná pro vyšší rychlosti, TER, AGC, AGTC (C-E 65), TEN – II. koridor |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 330 (list GVD 316) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 48,874 km |
| Počet traťových kolejí | 2 |
| Provoz | pravostranný |
| Trakce | úsek Přerov – Nedakonice stejnosměrná soustava 3 kV a úsek Nedakonice - Břeclav jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz NS Modřice km 137,835; SS Křenovice km 25,700 |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 3.kategorie |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 160 km/h |
|  | ???? |
| Průměrná traťová rychlost | ???? |
| Zábrzdná vzdálenost | 1000 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +4 / +4 ‰ |
| Normativ hmotnosti Pn vlaků pro lok. ř. 363 pro lok. ř. 242 | T2500/S2200 | Nedakonice – Břeclav | T2500/S2200 |
|  | T2600/S2300 | Moravský Písek – Břeclav | T2600/S2300 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | D4 / 22,5 t |
| Největší délka vlaků osobní dopravy |  |
| Největší délka vlaků nákladní dopravy | 140 náprav / 700 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 18 (18) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Nedakonice | 132,005 | mezilehlá | 3b – RZZ | 7 | 210-885 | poloperon |
| Mor. Písek zastávka z. | 126,270 | zastávka, komerčně obsazená | peronizace |
| Moravský Písek | 124,415 | odbočná | 3b – RZZ | 7 | 47-882 | poloperon |
| Bzenec přívoz | 119,525 | mezilehlá | 3b – RZZ | 6 | 620-851 | poloperon |
| Rohatec | 111,267 | odbočná | 3b – RZZ | 6 | 200-923 | poloperon |
| Rohatec zastávka z. | 109,461 | zastávka, komerčně obsazená | peronizace |
| Hodonín | 104,290 | odbočná | 3b – RZZ | 7 | -1088 | poloperon |
| Lužice | 98,918 | mezilehlá | 3b – RZZ | 5 | -912 | poloperon |
| Moravská Nová Ves | 94,567 | mezilehlá | 3b – RZZ | 4 | -772 | poloperon |
| Hrušky zastávka z. | 91,279 | zastávka, komerčně obsazená | peronizace |
| Hrušky | 88,138 | mezilehlá | 3b – RZZ | 4 | -760 | nemá |
| Břeclav přednádraží | 85,265 | odbočná | 3b – RZZ | 15 | -828 | nemá |
| Břeclav | 83,131 | odbočná | 3b – RZZ | 11 | -941 | peronizace |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Nedakonice – Mor. Písek |  |  |  |  |  |  |  |
| Bzenec přívoz – Rohatec |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| 3154/5 Nedakonice - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Moravský Písek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3156/7 Moravský Písek - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hodonín |  |  |  |  |  |  |  |
| 3158/9 Hodonín – Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |

| HODONÍN – HOLÍČ NAD MORAVOU |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 323+847 (list GVD 316) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 6,2 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz; NS ???; SS ??? |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | ??? km/h |
|  | ??? |
| Průměrná traťová rychlost | ??? |
| Zábrzdná vzdálenost | ??? |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +2 / +10 ‰ |
| Normativ hmotnosti Pn vlaků pro lok. ř. 242, 363 | Hodonín – Holíč T 2270; S 2000 |
|  | Holíč – Hodonín T 1200; S 1050 při rozjezdu |
|  | Holíč – Hodonín T 1800; S 1600 průjezd Hodonín |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Největší délka vlaků osobní dopravy | ??? |
| Největší délka vlaků nákladní dopravy | 143 náprav / 715 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) |  |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Hodonín | 104,290=0,000 | odbočná | 3b – RZZ | 7 | -1088 | poloperon |
| vlečka | 1,910 |  |
| Hodonín zastávka z. | 2,100 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| vlečka | 2,292 |  |
| státní hranice | 2,700 |  |
| Holíč nad Moravou | 6,200 | odbočná | 1 – mech. | 3 |  | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Hodonín – Holíč nad Mor. |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| Hodonín – Hodonín st. hr. |  |  |  |  |  |  |  |

| VESELÍ NAD MORAVOU – BRNO HLAVNÍ N. |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 340 (list GVD 318) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 91,802 km |
| Počet traťových kolejí | Veselí n/M – Odb.Slatinská – 2 (85,626 km) Odb. Slatinská – Brno hl. n. – 1 (6,176 km) |
| Provoz | Veselí n/M – Odb.Slatinská pravostranný, Odb.Slatinská – Brno hl. n. obousměrný |
| Trakce | úsek Blažovice – Brno hl. n. jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 50 Hz NS Modřice km 137,835; SS Křenovice km 25,700 |
| Traťové zabezpečovací zařízení | úsek Vlkoš – Kyjov 1.kategorie, úseky Veselí n/M – Vlkoš, Kyjov – Blažovice a Odb.Slatinská –Brno hl. n. 2.kategorie, úsek Blažovice – Odb.Slatinská 3.kategorie |
| V úseku | Veselí-Bzenec | Bzenec-Slatinská | Slatinská-Brno |
| největší traťová rychlost je využitelná na | 100 km/h | 80 km/h | 70 km/h |
|  | 57,10% | 95,21% | 64,77% |
| Průměrná traťová rychlost | 79,39 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 700 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +16 / +13 ‰ |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro 1 činnou lokomotivu ř. 742 | T1080/S950 | Veselí n/M – Nemotice | T1020/S900 |
|  | T620/S550 | Nemotice – Blažovice | T800/S700 |
|  | T680/S600 | Blažovice – Brno-Slatina | T800/S750 |
|  | T1200/S1050 | Brno-Slatina – B-Maloměřice | T740/S650 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C3 / 20 t |
| Největší délka vlaků osobní dopravy |  |
| Největší délka vlaků nákladní dopravy | Veselí n/M – Brno-Slatina 600 m, Brno-Slatina – Brno hl. n. 450 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 55 (54) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Veselí nad Moravou | 87,826 | odbočná | 2a | 8 | -699 | zvýš.nást. |
| Bzenec | 77,694 | odbočná | 2a | 6 | -637 | zvýš.nást. |
| Vracov nz. | 74,333 | nákladiště a zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Vlkoš | 70,172 | mezilehlá | 2a | 5 | -640 | zvýš.nást. |
| Kyjov zastávka z. | 64,368 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Kyjov | 62,425 | odbočná | 1a / 2a | 8 | -764 | zvýš.nást. |
| Bohuslavice u K. z. | 57,963 | hradlo a zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Jestřabice z. | 53,668 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Nemotice | 47,710 | odbočná | 2a | 4 | -605 | zvýš.nást. |
| Brankovice z. | 44,117 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Nesovice | 40,035 | mezilehlá | 2a | 4 | -596 | zvýš.nást. |
| Nevojice z. | 37,081 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Bučovice | 33,342 | mezilehlá | 2a | 4 | -644 | zvýš.nást. |
| Marefy z. | 31,278 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Křižanovice z. | 28,418 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Slavkov u Brna | 23,743 | mezilehlá | 2a-elmech | 4 | -654 | zvýš.nást. |
| Křenovice dolní n. z. | 20,516 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Blažovice | 16,284 | odbočná | 3b – RZZ | 10 | -960 | zvýš.nást. |
| Ponětovice z. | 12,556 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Šlapanice | 10,422 | mezilehlá | 3b – RZZ | 4 | -540 | zvýš.nást. |
| Brno-Slatina | 6,105 | mezilehlá | 2a-elmech | 6 | -784 | zvýš.nást. |
| Odb.Slatinská | 2,202=6,176 | odbočka | 3b – RZZ |  | nemá |
| Brno-Černovice z. | 5,278 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Brno hlavní nádraží | 0,000 | odbočná | 2a-elmech | 10 | 274-458 | peronizace |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Blažovice - | 1440 | 9,40 | 84 | 45 | 0,310 | 54,0% | +39 |
| - Šlapanice | 1440 | 11,90 | 78 | 37 | 0,325 | 47,5% | +41 |
| Brno-Slatina - | 1440 | 6,88 | 84 | 45 | 0,224 | 54,0 % | +39 |
| - Odb. Slatinská | 1440 | 7,28 | 78 | 37 | 0,194 | 47,5% | +41 |
| Odb.Slatinská - | 1440 | 7,26 | 59 | 18 | 0,094 | 30,5% | +41 |
| - Odb. Táborská | 1440 | 8,90 | 67 | 21 | 0,134 | 31,3% | +46 |
| Odb.Slatinská – Brno hl.n. | 1440 | 11,62 | 74 | 49 | 0,406 | 66,2% | +25 |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| Veselí nad Moravou – Kyjov |  |  |  |  |  |  |  |
| Kyjov – Blažovice |  |  |  |  |  |  |  |
| Blažovice – Brno hl.n./Odb. |  |  |  |  |  |  |  |
| Brno-Židenice |  |  |  |  |  |  |  |

| MORAVSKÝ PÍSEK – BZENEC |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 342 (list GVD 318) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 4,142 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 2.kategorie – poloautomatický blok |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 80 km/h |
|  | 69,12% |
| Průměrná traťová rychlost | 70,27 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 700 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +6 / +6 ‰ |
| Normativ hmotnosti Pn vlaků pro lok. ř. 742 | T1600, S1400 / T1600, S1400 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Největší délka vlaků osobní dopravy |  |
| Největší délka vlaků nákladní dopravy | 134 náprav / 670 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 4 (2) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Moravský Písek | 124,415=1,611 | odbočná | 3b – RZZ | 7 | 47-882 | poloperon |
| Bzenec-Olšovec z. |  | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| vlečka |  |  |
| Bzenec | 77,694 | odbočná | 2a | 6 | -637 | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Moravský Písek – Bzenec |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| Moravský Písek – Bzenec |  |  |  |  |  |  |  |

| ROHATEC – VESELÍ NAD MORAVOU |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 343 (list GVD 318) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 19,9 km |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | úsek Rohatec-Sudoměřice n/M 2.kategorie, úsek Sudoměřice n/M – Veselí n/M 1.kategorie |
| Největší traťová rychlost je využitelná na | 50 km/h |
|  | ??? |
| Průměrná traťová rychlost | ??? |
| Zábrzdná vzdálenost | 400 m |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +10 / +15 ‰ |
| Normativ hmotnosti Pn vlaků pro lok. ř. 742 | S 750 | Rohatec – Sudoměřice n/M | S 550 |
|  | S 550 | Sudoměřice – Veselí n/M | S 1200 |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | B2 / 20 t |
| Největší délka vlaků osobní dopravy |  |
| Největší délka vlaků nákladní dopravy | 58 náprav / 290 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | Rohatec-Sudoměřice 7 (0) Sudoměřice – Veselí n/M ??? |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Rohatec | 111,267=0,000 | odbočná | 3b – RZZ | 6 | 200-923 | poloperon |
| Rohatec kolonie z. | 1,375 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Sudoměřice n/M | 5,400=14,5 | odbočná | 3b – RZZ | 3 | -294 | zvýš.nást. |
| Petrov u Strážnice z. | 11,9 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Strážnice | 7,9 | mezilehlá | 1 – mech. | 3 |  | zvýš.nást. |
| Vnorovy z. | 3,3 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Veselí n/M-Zarazice z. | 2,2 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Veselí nad Moravou | 87,826 | odbočná | 2a | 8 | -699 | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| 1692/3 Sudoměřice n/M - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Veselí n/M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3202/3 Rohatec - |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sudoměřice n/M |  |  |  |  |  |  |  |
| 3212/3 Rohatec - | osobní doprava se neprovozuje |  |  |  |  |
| - vlečka Tomáš |  |  |  |  |  |

| VRBOVCE – VESELÍ NAD MORAVOU |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 344 (list GVD 317) |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku |  |
| Počet traťových kolejí | 1 |
| Provoz | obousměrný |
| Trakce | nezávislá |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 1.kategorie – telefonický způsob dorozumívání |
| Největší traťová rychlost je využitelná na |  |
| Průměrná traťová rychlost |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků |  |
| Normativ hmotnosti Pn vlaků pro lok. ř. 242, 363 |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | C4 / 20 t |
| Největší délka vlaků osobní dopravy |  |
| Největší délka vlaků nákladní dopravy |  |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) |  |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Vrbovce | 44,1 | pohraniční | 1 – mech. | 3 |  | zvýš.nást. |
| Javorník n/Vel. z. | 48,3 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Velká nad Veličkou | 50,4 | mezilehlá | 1 – mech. | 3 |  | zvýš.nást. |
| Louka u Ostrohu z. | 55,3 | zastávka, komerčně obsazená | zvýš.nást. |
| Lipov | 57,3 | mezilehlá | 1 – mech. | 3 |  | zvýš.nást. |
| Blatnice pod Sv.Ant. z. | 62,4 | zastávka, komerčně neobsazená | zvýš.nást. |
| Veselí nad Moravou | 67,4=87,826 | odbočná | 2a | 8 | -699 | zvýš.nást. |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Lipov – Veselí n/M |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| Veselí n/M – Velká n/V |  |  |  |  |  |  |  |

| BŘECLAV st. hr. – BŘECLAV |
| --- |
| Identifikace: |
| Zařazení v síti ČD | Celostátní dráha |
| Zařazení v síti EHK (OSN), UIC, EU | trať upravovaná pro vyšší rychlosti, TER, AGC, AGTC (C-E 61 a C-E 65), TEN – I. a II. koridor |
| Označení trati dle Jízdního řádu ČD | 801 |
| Technická infrastruktura: |
| Délka traťového úseku | 5,138 km |
| Počet traťových kolejí | 2 |
| Provoz | levostranný |
| Trakce | úsek Hohenau – Břeclav st. hr. jednofázová soustava 15 kV, 162/3 Hz a úsek Břeclav st. hr. – Břeclav jednofázová soustava 25 kV, 50 Hz |
| Traťové zabezpečovací zařízení | 2.kategorie - poloautoblok |
| Největší traťová rychlost je využitelná na |  |
| Průměrná traťová rychlost |  |
| Zábrzdná vzdálenost |  |
| Sklon rozhodný pro stanovení hmotnosti vlaků | +0 / +3 ‰ |
| Normativ hmotnosti Pn vlaků pro lok. ř. |  |
| Třída zatížení / dovolená hmotnost na nápravu | D4 / 22,5 t |
| Největší délka vlaků osobní dopravy |  |
| Největší délka vlaků nákladní dopravy | 165 náprav / 825 m |
| Úrovňové železniční přejezdy (zabezpečené) | 2 (2) |
| Železniční stanice a zastávky: |
| název | staničení km | funkce | zabezpeč. zařízení | dopravní koleje | vybavení pro os.dop. |
|  |  |  |  | počet | délka |  |
| Břeclav st. hr. | 77,993 |  |
| Břeclav | 83,131 | odbočná | 3b – RZZ | 11 | -941 | peronizace |
| Propustná výkonnost traťového úseku: |
| Omezující úsek | Ukazatele propustnosti v roce 2001 | Volná kapacita |
|  | T | tobs | n | N2000 | So | Kprakt |  |
| Bernhardsthal – Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozní výkony v roce 2000: |
| Traťový úsek | Osobní doprava | Nákladní doprava |
|  | mil.hrtkm | tis.vlkm | mil.nápkm | hrtkm | vlkm | mil.nápkm | čtkm |
|  | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | hrt/vl | vl/d | nápr/vl | čt/km |
| Břeclav st. hr. – Břeclav |  |  |  |  |  |  |  |